## Strzelba Eternal Competition 24" II

Ammo =	0 szt.

Model Competition to strzelba automatyczna, jej podstawowe cechy:
- lufa 24", chromowana, polerowana, wentylowana z szyną zgodną z przyrządami firmy LPA
- system automatyki oparty na systemie gazowym, w przeciwieństwie do tańszego systemu inercyjnego ma mniejsze wymagania dotyczące amunicji i nie wymaga podparcia do pracy
- gwarantujemy pracę na amunicji 28g, bez żadnego docierania, polerowania. Prosto z pudełka. Nasze testy wskazują na prawidłową pracę na amunicji 24g i 21g(!).
- czoki, w komplecie jest 5 czoków z wystającym rantem. Łatwa i szybka wymiana oraz identyfikacja po kolorze.
- zmodyfikowany port ładowania, fabryczne podcięcie portu ładowania ułatwia szybkie ładowanie naboi, nabój nie musi być wciskany palcem do magazynka.
- metalowa osłona spustu, wyprofilowana w opływowy kształt który ułatwia ładowanie strzelby i jest bardziej odporny na uszkodzenia
- piaskowany szkielet gwarantuje brak ostrych krawędzi
- rozszerzalny magazynek, umożliwia użycie przedłużek (dostępne oddzielne) w długościach (+3,+5,+9) co daje sumaryczną pojemność odpowiednio (7,9,13)
- wymienne kolby
### Dane techniczne
Czoki	+2 cm M, IM, C, IC, F
Waga	3500 g
Długość broni	116 cm
Dłogość kolby	34cm
Łoże	syntetyczne
Pojemność magazynka	4+1
Długość lufy	24" / 61 cm
Długość komory	3" / 76 mm
Kaliber	12ga